## Slide 1: Optimizasyon
Giriş
Yrd.Doç.Dr.Nilüfer YURTAY
İletişim :
nyurtay@sakarya.edu.tr
(264) 295 58 98
BSM

## Slide 2: Problem Çözümünde Optimizasyon
Problemler varlık belirleme, sayma ve optimizasyon olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir.
Bazı durumlarda çözümün var olup almadığı açık değildir. Bu bir varlık belirleme problemidir (existence).
Bazı durumlarda ise çözümün olduğu bilinir ancak, bunların kaç tane olduğunu bilmek isteriz. Bu ise bir sayma (counting) problemidir.
En iyi olan çözümün istendiği durum ise optimizasyon problemi olarak düşünülebilir.
1. Hafta
2.
Sayfa
BSM

## Slide 3: Problem Çözümünde Optimizasyon
Dört evli çift , her pazar akşamı iki sahada karışık ve çift olarak tenis maçı yapıyorlar. İki saat oyun süresi içinde her yarım saatte bir eşlerini ve rakiplerini değiştiriyorlar. Her bir adamın her bir kadınla en az bir kere birlikte ve karşısında oynadığı ve her bir diğer adama karşı en az bir kez oynadığı bir fikstür var mı ? Bu problem bir varlık belirleme problemidir.
Altı kişilik bir yatırım kulübü her yıl başkan ve sayman pozisyonlarını dönerli olarak değiştirmek istiyorlar. Aynı insanların , aynı pozisyonlara gelmesi için kaç yıl geçmelidir ? Buradaki problem ise sayma problemi olarak düşünülebilir.
Varlık Belirleme Problemi
Sayma
Problemi
1. Hafta
3.
Sayfa
BSM

## Slide 4: Problem Çözümünde Optimizasyon
Bir iş yerindeki üç çalışan Ali, Ayşe ve Ahmet sırasıyla 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon saat ücreti alıyorlar. Patronun bu insanlara vereceği 3 ayrı iş var. Tabloda her bir insanın bu işleri ne kadar sürede yapacağı gösterilmiştir. Patron toplam olarak en az ödeme yapacak şekilde her birine hangi işi vermelidir? Açıkça görülmektedir ki bu bir optimizasyon problemidir.
 | Ali | Ayşe | Ahmet
İş 1 | 7,5 | 6 | 6,5
İş 2 | 8 | 8,5 | 7
İş 3 | 5 | 6,5 | 5,5
Optimizasyon
Problemi
1. Hafta
4.
Sayfa
BSM

## Slide 5: Problem Çözümünde Optimizasyon
Büyük bir mağaza bayram indirimi için 8 sayfalık bir ilan göndermeyi planlıyor. Bu ilanın bayramdan en az 10 gün önce postalanması gereklidir. Ancak bir çok işin yapılması ve öncelikle de bazı kararların alınması gerekiyor. Tüm bu işlerin yapımı için zamana ihtiyac vardır. Bunun için ise sadece 30 gün olduğunu kabul edelim. Her bir işin ne kadar süre alacağını tablo olarak verirsek;
İş Gün
Mal Seçimi (Kısım Mud.) 3
Mal Seçimi (Satın Alma) 2
İlan için mal seçimi ve fiyat belirleme 2
İlan Hazırlığı (Resim) 4
İlan Hazırlığı (Yazı) 3
İlan Tasarımı 2
Posta Listesi Hazırlama 3
Etiket Basımı 1
İlan Basımı 5
Etiket Yapıştırma 2
İlan Postalama 10
ilk bakışta bu işin yetiştirilmesi için gerekli toplam zaman 37 gündür.
1. Hafta
5.
Sayfa
BSM

## Slide 6: KOMBİNASYONEL PROBLEMLER VE TEKNİKLERE GİRİŞ -Proje Tamamlama İçin Zamanlama
Hangi işin hangisine bağlı olduğunu belirlemek için işlere A,B,C.....K gibi etiketler verelim ve bir başka tablo hazırlayalım:
İş Önceki İşler
A Mal Seçimi (Kısım Mud.) Yok
B Mal Seçimi (Satın Alma) Yok
C İlana Mal Seçimi Ve Fiyat Saptama A,B
D Resim C
E Yazı C
F İlan Tasarımı D,E
G Posta Listesi C
H Etiket Basımı G
I İlan Basımı F
J Etiket Yapıştır H,I
K İlan Postalama J
Bütün elemanların mümkün olan en kısa zamanda işlerine başlamış olduklarını varsayalım. Yine de işin yetişip yetişmeyeceğine henüz karar veremiyoruz. Bu işin 30 gün veya daha kısa sürede tamamlanabilme olasılığı var mı? Görüldüğü gibi burada problem bir varlık problemidir.
1. Hafta
6.
Sayfa
BSM

## Slide 7: KOMBİNASYONEL PROBLEMLER VE TEKNİKLERE GİRİŞ -Proje Tamamlama İçin Zamanlama
Bazı durumlarda bilgiyi grafik olarak göstermek çok daha anlaşılabilir kılacaktır. Her bir görevi bir nokta ile gösterelim ve iki görev arasında eğer biri diğerinin yapılması için gerekiyorsa bir okla iki noktayı birleştirelim. Örneğin A ve B işleri C den önce yapılmalı ve D işi için de C önce yapılmalıdır. Buna göre graf şekil 1.1.’deki gibi olacaktır.
A
B
C
D
Şekil 1.1
A
B
C
D
G
H
F
I
J
K
E
Şekil 1.2
Benzer düşünceyle yukarıda anlatılan problemin tüm graf gösterimi şekil 1.2’deki gibidir.
1. Hafta
7.
Sayfa
BSM
İş Önceki İşler
A Mal Seçimi (Kısım Mud.) Yok
B Mal Seçimi (Satın Alma) Yok
C İlana Mal Seçimi Ve Fiyat Saptama A,B
D Resim C
E Yazı C
F İlan Tasarımı D,E
G Posta Listesi C
H Etiket Basımı G
I İlan Basımı F
J Etiket Yapıştır H,I
K İlan Postalama J

## Slide 8: Problem Çözümünde Optimizasyon
Burada tüm okların sağdan sola doğru olduğunu bildiğimize göre okları çizmeyebiliriz. Ayrıca her düğümü küçük bir daire ile gösterip içine o iş için gerekli süreyi de yazabiliriz. Bu durumda şekil 1.3’ü elde ederiz.
3
2
2
3
4
3
1
2
5
2
10
A
B
C
D
F
I
J
K
E
G
H
3
8
9
5
2
8
9
11
16
18
28
Şekil 1.3
Sonuçta K işi için toplam 28 gün bulduğumuza göre iş zamanında yetişecek demektir.
1. Hafta
8.
Sayfa
BSM

## Slide 9: Problem Çözümünde Optimizasyon
Açıkladığımız bu yöntem PERT (Program Evalution and Review Technique) olarak adlandırılır. Bu yöntem birkaç büyük projenin programlanması ve zamanlanması için çok kullanılan bir yöntemdir..
Şimdi işin tamamlandığı K düğümünden geriye doğru incelemeye başlarsak ; K 28 günde tamamlanıyor , buna etken J 'nin 18 günde bitmesidir. J ' ye baktığımızda H ve I işlerine bağlıdır. H, 9 ve J, 16 günde bittiğine göre I çok daha önemli olmaktadır. Bu düşünce ile geriye başlangıç düğümlerine doğru analize devam edersek diyagramda sonuçta A düğümüne varırız. A-C-D-F-I-J-K yolu " Kritik Yol " olarak adlandırılır.
H
3
2
2
3
4
3
1
2
5
2
10
A
B
C
D
F
I
J
K
E
G
3
8
9
5
2
8
9
11
16
18
28
1. Hafta
9.
Sayfa
BSM

## Slide 10: Problem Çözümünde Optimizasyon
Türk Hava Yollarının pazartesi sabahları Ankara’dan 7 ayrı ülkeye uçuşu vardır. THY 7 ayrı pilotunu uçmak istedikleri şehirlere göre tarife yapmak istemektedir. Pilotların isteklerine göre aşağıdaki liste hazırlanmıştır:
L
S
B
F
P
M
D
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Libya : P2 , P3 , P6
Suriye : P1 , P2 , P4 , P5
Brezilya : P2 , P4 , P5
Fransa : P1 , P4 , P6 , P7
Peru : P3 , P5 , P6
Macaristan: P3 , P7
Danimarka : P2 , P6 , P7
Bu listeye göre görevlendirme mümkünse tüm pilotların isteklerine göre yapılacak, değilse mümkün olduğunca çok eşleme yapılacaktır. Bu problem bir optimizasyon problemi olarak düşünülebilir. Uçuşlarla pilotlar, pilotların isteğine göre mümkün olduğunca fazla çakışma olacak şekilde eşlenecektir.
1. Hafta
10.
Sayfa
BSM

## Slide 11: Problem Çözümünde Optimizasyon
Eşleme işlemine doğrudan başladığımızı düşünelim. Her uçuşa bir pilotu eşlemek için olası tüm yolları listeleyebiliriz ve olası her yol için kaç tane görevlendirmenin pilotların isteğine uyduğunu sayabiliriz. Örnek olarak bir alanı eşlemeyi ele alalım.
İstek
L P1 Hayır
S P2 Evet
B P3 Hayır
F P4 Evet
P P5 Evet
M P6 Hayır
D P7 Evet
Bu eşlemede 4 pilot istediği yere uçabilmektedir. Başka bir eşleme çok daha iyi bir sonuç verebilecektir. Eğer uçuş listesini aynı sırada sabit tutarsak, alanı eşlemede yapılan iş , pilotların sıralamasını değiştirmektir. Örneğin P2, P2 , P3 , P4, P5 , P6 , P7 bir başka eşleme olacaktır. Bu problemi çözmek için ortaya çıkan sorular şunlar :
1) Olası sıralama sayısı kaç tanedir ?
2) Tüm olası sıralamayı herhangi birini unutmadan nasıl üretebiliriz?
1. Hafta
11.
Sayfa
BSM

## Slide 12: Sırt Çantası Problemi
Bir uzay mekiği bir uzay istasyonuna gönderilecektir. Bilim adamlarınca tasarlanan denemeler için 1400 Kg’lık bir yükleme sınırı vardır. Araştırmacılar deneyimlerine göre başvurmuşlar ve her deney için de yanlarına almaları gereken cihazların ağırlıklarını belirlemişlerdir. Daha sonra başvurular değerlendirilmiş ve her bir deneyin önemine göre 1 den 100 e kadar puan verilmiştir. Buna göre her bir deneyin gerektirdiği cihaz ağırlıkları ve önem puanları şöyledir;
Deney No Ağırlık (Kg) Puan
1 72 6
2 528 10
3 376 7
4 406 9
5 208 9
6 14 7
7 184 3
8 130 9
9 50 4
10 340 7
11 160 8
12 44 5

## Slide 13: Diferansiyel Denklemler
Kaynaklar
BSM
“Applied Combinatorics”, Alan Tucker, John Wiley&Sons Inc, 1994.
“Applications of Discrete Mathematics”, John G. Michaels, Kenneth H. Rosen, McGraw-Hill International Edition, 1991.
“Discrete Mathematics”, Paul F. Dierker and William L.Voxman, Harcourt Brace Jovanovich International Edition, 1986.
“Discrete Mathematic and Its Applications”, Kenneth H. Rosen, McGraw-Hill International Editions, 5th Edition, 1999.
“Discrete Mathematics”, Richard Johnson Baugh, Prentice Hall, Fifth Edition, 2001.
“Discrete Mathematics with Graph Theory” , Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter, Prentice Hall, 2nd Edition, 2001.
“Discrete Mathematics Using a Computer”, Cordelia Hall and John O’Donnell, Springer, 2000.
“Discrete Mathematics with Combinatorics”, James A. Anderson, Prentice Hall, 2000.
“Discrete and Combinatorial Mathematics”, Ralph P. Grimaldi, Addison-Wesley, 1998.
“Discrete Mathematics”, John A. Dossey, Albert D. Otto, Lawrence E. Spence, C. Vanden Eynden, Pearson Addison Wesley; 4th edition 2001.
“Essence of Discrete Mathematics”, Neville Dean, Prentice Hall PTR, 1st Edition, 1996.
“Mathematics:A Discrete Introduction”, Edvard R. Schneiderman, Brooks Cole; 1st edition, 2000.
“Mathematics for Computer Science”, A.Arnold and I.Guessarian, Prentice Hall, 1996.
“Theory and Problems of Discrete Mathematics”, Seymour Lipschuts, Marc. L. Lipson, Shaum’s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1997.
“2000 Solved Problems in Discrete Mathematics”, Seymour Lipschuts, McGraw- Hill Trade, 1991.